## Slide 1: Сила Ампера

## Slide 2: Проблемні питання
Що спільного між цими пристроями?
Який принцип роботи кожного пристрою?

## Slide 3: Сила Ампера
– кут між вектором магнітної індукції і напрямком струму
Сила Ампера – це сила, з якою магнітне поле діє на провідник зі струмом
– магнітна індукція поля
– сила струму в провіднику
– довжина активної частини провідника

## Slide 4: Сила Ампера
Провідник розташований паралельно лініям магнітної індукції
Провідник розташований перпендикулярно до ліній магнітної індукції
Сила Ампера у загальному випадку
Як визначити напрямок сили Ампера?

## Slide 5: Сила Ампера
Як поводитиметься в магнітному полі рамка зі струмом?
Правило лівої руки:
Якщо ліву руку розташувати так, щоб лінії магнітної індукції входили в долоню, а чотири витягнуті пальці вказували напрямок струму в провіднику, то відігнутий на 90° великий палець укаже напрямок сили Ампера

## Slide 6: Дія магнітного поля на рамку зі струмом
Погойдавшись, рамка установиться перпендикулярно до ліній магнітної індукції

## Slide 7: Дія магнітного поля на рамку зі струмом
Знайдемо момент сил Ампера
1) Сили Ампера і не повертають, а лише розтягують рамку
Моменти цих сил дорівнюють нулю
2) Сили Ампера і повертають рамку проти ходу годинникової стрілки
Створюють обертальний момент :

## Slide 8: Дія магнітного поля на рамку зі струмом
Момент сил Ампера
діють на плоский замкнений контур, розташований в однорідному магнітному полі
Як змусити рамку безперервно обертатися в одному напрямку?

## Slide 9: Колектор
Провідні півкільця
Металеві щітки
Колектор – пристрій, який автоматично змінює напрямок струму в рамці

## Slide 10: Колектор

## Slide 11: Електричний двигун
Статор
Ротор
Електричний двигун – це пристрій, у якому електрична енергія перетворюється на механічну

## Slide 12: Електричний двигун
Двигуни постійного струму

## Slide 13: Принцип дії електровимірювальних приладів
Постійний магніт
Стрілка
Пружини
Рамка
Котушка
Чи відрізняються будова та принцип дії амперметрів і вольтметрів?
Схема вимірювального механізму приладів магнітоелектричної системи:

## Slide 14: Електродинамічний гучномовець (динамік)
Звукова котушка
Кільцевий магніт
Дифузор
Електродинамічний гучномовець (динамік) – це пристрій, який перетворює електричний сигнал на чутний звук

## Slide 15
Домашнє завдання
Опрацювати § 11,
Вправа № 11 (1, 2)