## Slide 1
Рельєф місцевості та його зображення
на топографічних картах

## Slide 2
https://wordwall.net/uk/resource/62005890
Правила безпеки на уроці

## Slide 3
План уроку
1. Зображення рельєфу. Поняття «Горизонталі». Властивості.
2. Визначення абсолютних і відносних висот за топографічною картою.
3. Визначення зон видимості. Побудова профілю.
Запишіть свої очікування від уроку https://bit.ly/3RYDglC або за QR-кодом

## Slide 4
Подорож в історію
Спосіб перспективний або картинний
Спосіб штрихування
Спосіб відмивання

## Slide 5
Спосіб горизонталей
1791 рік Жан Дюпен-Тріель

## Slide 6
Завдання 1 Перейдіть за покликанням https://learningapps.org/view32061629 і виконайте вправу на відповідність форм рельєфу їх назвам.
Завдання 2 Розгляньте зображення горизонталями типових форм рельєфу. Які властивості горизонталей ви можете виділити?

## Slide 7
Завдання 3 Використовуючи отримані знання на уроках географії поясніть для чого на горизонталях використовують бергштрихи. Визначте форми рельєфу на схемі.

## Slide 8
Завдання 4 За малюнком визначте ознаки зниження схилу на карті. Кожна група презентує свої результати роботи.
Група 1 Група 2
Робота в групах
Google Docs за покликанням https://bit.ly/46xcV2y

## Slide 9
Завдання 5 Перейдіть за QR-кодом, перевірте свої відповіді і запишіть у зошит ознаки зниження схилу на карті.

## Slide 10
Порядок дій визначення абсолютної висоти конкретної точки на карті
1 – з’ясувати напрям пониження схилу;
2 – визначити висоту основного перерізу рельєфу;
3 – визначити висоту горизонталі, що поруч з точкою, яку потрібно визначити (за підписами горизонталей і висот окремих точок місцевості);
4 – інтерполюванням визначити висоту точки.
Словничок термінів
Інтерполювання - це визначення горизонталей в інтервалі між точками з відповідними позначками.

## Slide 11
Задача «Визначення абсолютних висот»
НК=325 м;
НF=320 м
h = 5 м
Вимірюємо з карти: FK=1.2 см
FA=0.8 см
1,2 -- 5 (m)
0,8 -- h1 (m)
h1 = 0.8см×5м = 3.3 (м)
1.2 см
HА= 320 + 3.3=323.3 (м)-абсолютна висота точки А.

## Slide 12
стрімкість схилу α – кут між нахиленою поверхнею схилу до горизонтальної площини;
висота перерізу рельєфу h – відстань по висоті між двома суміжними горизонталями;
закладання горизонталей d – відстань на карті між двома суміжними горизонталями;
довжина схилу D – відстань на схилі від вершини до підошви.

## Slide 13
Завдання 6 Використовуючи малюнок зробити висновок про взаємозв’язок між висотою перерізу та закладанням горизонталей.

## Slide 14
Завдання 7 Використовуючи малюнок поясніть взаємозвязок між закладанням горизонталей та формою схилу.

## Slide 15
Робота в парах (4 пари)
Завдання 8 Використовуючи малюнки зробити висновки про особливості кожного різновиду схилу для ведення бойових дій

## Slide 16
Робота в групах Метод «Навчаючи – вчуся»
Завдання 9 Об’єднатися в 3 групи (покликання в цифрові кімнати в чаті) і спільно опрацювати додаткові матеріали в Google Docs за покликанням https://bit.ly/3PQHbOA .
Після цього поясніть свій спосіб визначення видимості між точками за картою іншим учням.

## Slide 17
Практичне завдання
«Побудови профілю місцевості за фрагментом топографічної карти»

## Slide 18
Закріплення
За фрагментом топографічної карти знайти абсолютну висоту точок А, Б.

## Slide 19
Використовуючи плакат зробити підсумок уроку

## Slide 20
Домашнє завдання
1. Опрацювати параграф 33 підручника.
2. Побудувати профіль по лінії 117,4 – 81,5
3. Якщо виникнуть труднощі можна поставити вчителю запитання на дошці Jamboard https://bit.ly/3RYDglC (2 сторінка).